Nom :																																															Classe : 1ere ES/L

Prénom : 																																													Groupe :

Contrôle ; Défi énergétique (45 min)

Exercice 1 : Questions de cours (/3) :

Exercice 2 : Utilisation de la formule sur l’énergie E et la puissance P (/7) :

Question 1 : Ces éoliennes captent l’énergie cinétique du vent. Cette ressource est renouvelable car réutilisable.

Question 2 : La puissance délivrée par une éolienne est 600000 W. La puissance totale est donc : P = 600000 x 84 = 50 400 kW

Question 3 : Pour 5000 h de fonctionnement : E = P t = 50 400 000 x 3600 x 5000 = 9,1 x 10 14 J = 2,5 x 1011 Wh = 2,5 x 108 kWh

Question 4 : 2% de Et = E => Et = E x 100 / 2 = 1,3 x 10 10 kWh

Exercice 3 : Etude de documents (/10) :

Document 1 : Les lignes de tension électriques en France.

Le réseau électrique est divisé en lignes très haute, haute, moyenne et basse tension. Les caractéristiques de ces différentes lignes sont regroupées dans le tableau qui suit :

Le réseau électrique français s’étend sur plus d’un million de kilomètres de lignes électriques. Ces lignes sont constituées de câbles métalliques très longs qui sont des conducteurs électriques imparfaits.

Ainsi, lorsque des courants électriques de forte intensité parcourent ces câbles, une partie de l’énergie transportée est       transformée en chaleur par effet joule et donc perdue.

Afin de limiter ces pertes d’énergie, il est nécessaire de diminuer l’intensité du courant donc d’augmenter la tension aux        bornes de la ligne. La diminution de l’intensité du courant permet également d’utiliser des fils moins lourds donc de réduire le coût de construction d’une ligne électrique. Des câbles moins lourds autorisent la construction de pylônes plus légers, donc plus respectueux du paysage. Des transformateurs élèvent donc la tension à la sortie des centrales électriques, alors que d’autres l’abaissent à proximité des lieux de consommation.

Question 1 : Les 4 types de lignes de tension en France sont les lignes à très haute tension (THT), haute tension (HT), moyenne tension (MT) et basse tension (BT).

Question 2 : Une ligne THT possède une valeur de tension de 400 000 V, cette valeur est-elle équivalente à :

  400 mV ?

  400 kV ?

  400 MV ?

Question 3 : Les conséquences de l’utilisation d’un conducteur électrique imparfait sont qu’une partie de l’énergie électrique est dissipée en chaleur par effet Joule.

Question 4 : On diminue l’intensité pour limiter les pertes d’énergie en ligne. Ceci a pour avantage de diminuer la masse des cables et des pylônes réduisant la pollution visuelle et le coût d’installation de ces lignes.

Document 2 : Les piles et accumulateurs

Les piles et accumulateurs sont des générateurs électrochimiques utilisés comme source énergétique principale ou secondaire dans de nombreux appareils ou véhicules. On distingue les piles à usage unique (dit <<primaires>>), des  accumulateurs (ou batteries) qui sont rechargeables (dit <<secondaires>>).

Les piles et accumulateurs usagés sont considérés comme des déchets lorsqu’ils ne répondent plus à l’usage pour lequel ils ont été fabriqués. Ainsi : une pile déchargée est dite usagée (usage unique), Un accumulateur, au-delà d’un certain nombre de cycles de charges, n’est plus utilisable. Une batterie qui ne contiendrait plus d’électrolyte est également en fin de vie, sauf recharge possible dans certains cas.

Les accumulateurs au plomb, accumulateurs nickel-cadmium, les piles contenant du mercure et les électrolytes de piles et accumulateurs collectés séparément sont classés déchets dangereux.

Les piles salines et alcalines ne sont pas classées déchets dangereux.

Site de l’ADEME (Agence de développement et de la maîtrise de l’énergie)

Question 5 : Ils convertissent de l’énergie chimique en énergie électrique.

Question 6 : Une pile s’use car la réaction chimique n’est pas réversible, alors qu’un accumulateur est rechargeable en injectant de l’énergie électrique permettant d’inverser la réaction chimique. Une batterie de voiture est un exemple d’accuumulateur.

Question 7 : Certaines piles et accumulateurs contiennent des déchets dangereux tels que les métaux lourds (plomb, cadmium, mercure). Ces déchets toxiques constituent une raison majeure de recycler les piles et accumulateurs. De plus, ces piles et accumulateurs ne sont plus utilisables au bout d’un certain temps, ce qui vient à poser la question de la revalorisation en fin de vie.

Document 3 : Les piles à combustible

Alors qu’une pile classique transforme directement de l’énergie chimique en énergie électrique avec un fonctionnement discontinu, la pile à combustible vise à transformer de l’énergie chimique en énergie électrique, mais de façon continue,  avec des combustibles de moindre coût.

La réaction de fonctionnement d’une pile à hydrogène se résume à :

2 H 2 (g)    +   O 2 (g)    =   2  H 2 O  (l)

Le principe de fonctionnement d’une pile à combustible remonte à la première moitié du XIX e siècle.

Toutefois la difficulté de sa mise en œuvre d’un point de vue technologique a considérablement retardé sa diffusion.

Les premières piles à combustible ont été développées pour alimenter les capsules Gémini dont le premier vol non habité a eu lieu le 8 avril 1964 et le premier vol habité le 23 Mars 1965. Depuis, l’industrie aéronautique et l’industrie spatiale restent les principales utilisateurs de ce type de générateur.

http://www.educnet.education.fr

Question 8 : Les réactifs de la réaction se produisant dans une pile à combustible sont le dihydrogène (H2) et le dioxygène (O2)? Ces denrées se trouvent facilement sur Terre à l’état gazeux dans l’air.

Question 9 : Le produit de la réaction se produisant dans la pile est l’eau (H2O).

Question 10 : Les réactifs se trouvent facilement et le produit, l’eau sous forme liquide, n’est pas un produit polluant. Il s’agit donc d’une énergie renouvenable et non polluante.

# Text boxes

Cochez vrai ou faux.

1. Le charbon est une ressource renouvelable.

2. L’énergie s’exprime en Watt (W).

3. L’énergie consommée par un appareil dépend la durée de son utilisation.

4. L’énergie du soleil provient d’une réaction nucléaire.

5. L’homme en faisant du vélo fournit de l’énergie mécanique.

6. La représentation symbolique de l’uranium 235 est U, il possède 92 protons et 235 neutrons

V       F