TP 10 – Production de l’électricité

Le but de ce TP est de voir un exemple de la production d’électricité sans pile pour comprendre le fonctionnement des centrales électriques.

- Observation au voltmètre de la tension délivrée par une bobine au voisinage d’un aimant

- Relier la bobine à une lampe de 6V.

- La lampe brille-t-elle ?

- Faire bouger l’aimant autour de la bobine.

- La lampe brille-t-elle ?

- Remplacer la lampe par un voltmètre et approcher l’aimant du centre de la bobine.

- Que se passe-t-il ? Et si on éloigne l’aimant de la bobine ?

- Conclure.

- Observation à l’oscilloscope de la tension délivrée par une bobine au voisinage d’un aimant

- Relier les deux bornes de la bobine aux deux bornes de la voie A de l’oscilloscope. Régler la sensibilité verticale sur 20mV/ div et la vitesse de balayage sur 0.2 s / div.

- Prendre l’aimant et le maintenir immobile devant la bobine.

- Observez-vous une tension aux bornes de la bobine ?

- Approcher l’aimant de la bobine.

- Qu’apparaît-il maintenant aux bornes de la bobine ?

- Présenter maintenant l’autre pôle de l’aimant devant la bobine et approche-le de la bobine.

- Que constatez-vous concernant la tension délivrée par la bobine ?

- Placer donc maintenant la bobine sur l’agitateur à l’arrêt. Régler la sensibilité verticale sur             0.1 V/div et la vitesse de balayage sur 20 ms/div.

- Observez-vous une tension aux bornes de la bobine ?

- Mettre l’agitateur en marche : on fait ainsi tourner l’aimant qu’il y a à l’intérieur devant la bobine.

- Quel type de tension apparaît-il aux bornes de la bobine ?

- Augmenter la vitesse de rotation de l’aimant en tournant le bouton de l’agitateur.

- Quelle influence cela a-t-il sur l’amplitude de la tension délivrée ? sa période ?

- Que faut-il faire pour produire une tension alternative à partir d’un aimant et d’une bobine ?

- Application ; la dynamo

L'aimant tournant (rotor) est entraîné par le galet qui frotte sur le pneu de la bicyclette, il est alors mis en mouvement à l’intérieur d’une carcasse en fer doux au-dessus de la bobine fixe de fil de cuivre (stator): une tension alternative apparaît aux bornes de la bobine.

GRILLE DE NOTATION

PARTIE EXPERIMENTALE :

| Montage 1 | * |
| --- | --- |
| Réglages de l’oscilloscope montage 1 | ** |
| Montage 2 | * |
| Réglages de l’oscilloscope montage 2 | ** |
| Montage 3 | * |
| Réglage de la sensibilité verticale montage 3 | * |
| Montage 3 galet en rotation | * |
| Montage 4 | * |
| Influence de la vitesse de rotation sur l’amplitude | * |
| Influence de la vitesse de rotation sur la période | * |
| Rangement | ** |

Chaque * vaut 1 point

PARTIE THEORIQUE :  voir notation de quelques questions dans le TP

PARTIE EXPERIMENTALE : ……… /       14                  PARTIE THEORIQUE : …………/   6

NOTE FINALE : ……………. / 20