TP 3 – Courant électrique dans les solutions

Le but de ce TP est de déterminer à quoi correspond le courant dans une solution (liquide).

Pour cela on utilise un électrolyseur qui permet de déterminer si un liquide est conducteur ou isolant.

I )  Le courant électrique circule-t-il dans toutes les solutions?

Expérience

On cherche à évaluer la capacité des solutions à faire passer le courant électrique.

Pour cela, on dispose du matériel suivant :

- 1 lampe, 1 interrupteur, 1 générateur, 1 électrolyseur, 1 multimètre, des fils de connexion.

- Solutions de : eau pure, eau sucrée,	 eau salée, huile, sulfate de cuivre, vinaigre, soude, eau du robinet.

- Schématisez le montage électrique qui va permettre de tester la conductivité des matériaux. Prendre bien soin d’utiliser les symboles vus en 4ème.

- Réalisez le montage. Appelez le professeur avant de mettre le circuit sous tension !

- Remplissez le tableau suivant en notant l’intensité dans le circuit, si la lampe s’allume ou non, si le courant passe ou non.

| Objet | Intensité (Ampères) | Lampe ? | Le courant passe-t-il ? |
| --- | --- | --- | --- |
| Eau pure |  |  |  |
| Eau sucrée |  |  |  |
| Eau salée |  |  |  |
| Huile |  |  |  |
| Sulfate de cuivre |  |  |  |
| Vinaigre |  |  |  |
| Soude |  |  |  |
| Eau du robinet |  |  |  |

Vider puis rincer votre électrolyseur dans l’évier.

Débrancher votre montage.

- Que pouvez-vous en conclure ?

II )  Interprétations (à recopier)

1) L’eau pure, l’eau sucrée et l’huile sont essentiellement constitués de (molécules/ions). Ce (sont/ne sont pas) des solutions conductrices.                    →   choisir les bonnes réponses

2) L’eau salée est une solution de chlorure de sodium (Na+ ; Cl-). Elle contient ………………………………

3) De même, les solutions ……………………………………………………………….. doivent contenir des ions car elles (sont / ne sont pas)  conductrices.

Conclusion :

Pour qu’une solution soit conductrice, il faut qu’elle possède …………………………………… .

Ce sont eux qui se déplacent dans la solution.

Sens de déplacement des ions:

les ions positifs (cations) se déplacent vers la borne ..…... du générateur.

les ions négatifs (anions) se déplacent la borne .…….. du générateur.